【线下报名版】【网上报名版】公开招标（综合评分法-货物类-总价）[2019(1.0.1)]

韶关市政府采购项目

需

求

资

料

采购项目名称： 国家税务总局韶关市税务局稽查四室信息化项目

采购人：           国家税务总局韶关市税务局

统一社会信用代码： 11440200MB2D02861R

经办人：    黄凯凌

手机号码：      13509866616

办公电话：      0751-8178190

传真号码：

邮箱或QQ：

地址：  广东省韶关市武江区惠民北路53号

受理质疑联系事项

联系部门：

联系电话：

通讯地址：

目录

| 第一部分 | 供应商资格 |
| --- | --- |
| 第二部分 | 用户需求书 |
| 第三部分 | 评分表 |
| 第四部分 | 合同文本 |
| 第五部分 | 报价表格式 |

第一部分 供应商资格

资格审查表

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 1.供应商应当具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）符合法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 2.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 注：以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，由采购代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。 |
| 3 | 3.本项目的特定资格要求： 3.1关于联合体投标的规定： □ 本采购项目不接受联合体投标。 □ 本采购项目接受联合体投标（注：组成联合体投标的供应商必须提供联合体全体成员共同签订的联合体共同投标协议书，格式参考本招标文件第六部分投标文件格式“3.9联合体共同投标协议书”）。 3.2****** |

第二部分 用户需求书

一、采购项目概况（包括采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求）

（一）硬件目标

为了提高涉税案件的查办效率以及体现公平、公开的原则，韶关市税务局稽查局2020年计划进行“四室”建设，以加快完善稽查办案指挥调度信息化，加强稽查执法工作规范化，推动稽查执法的科学发展。建设依据国家税务总局视频指挥系统的建设规范，可实现指挥调度、案件会商会审、执法全过程记录、视频会议、询问等功能，达到指挥中心覆盖全面、内外联动、快速反应的目标。

（二）软件目标

本次建设基于金税专网和运营商4G专网，实现视频会议、指挥调度、记录存储等功能，设备安装调试需对接广东省税务局稽查局已建的系统平台。韶关市税务局稽查局认真分析当前的执法处置环境，结合自身的业务发展需要，从实际角度出发，对本次四室建设提出如下需求：

针对重大案件的执法工作，可对现场稽查执法人员进行远程指挥调度，市局指挥中心可看到现场执法记录仪实时画面，并能进行多方的语音交互，实现重大案件后方领导指挥调度的功能。

基于大要案、跨区域稽查执法工作的需要，系统需支持与省局或其他地市展开跨级、跨区域联合指挥。省局支持对市局案件的实时指挥和组织开展具体案件的会商会审；市局支持与其他地市进行属地内案件的实时指挥和组织区域内具体案件的会商会审。

建设标准化询问室，要能实现对前端询问室的实时指挥部署、询问过程监督、政策依据支持等功能，指挥方可进行远程操控、实时对讲、指挥和管理，提高案件查办的效率。

建设检举接待室，配备视听监控同步录音录像设备，并且房间内外均应安装安防监控设备，履行告知义务后对实名检举过程进行全程实时录音录像。

建设查账室，部署相应的安防视频监控系统，保证案件查账室安全以及对稽查办公全过程的监管；系统可实现对询问室、检举接待室、查账室视频监控的集中播放、存储和管理。

稽查执法全过程记录，稽查执法现场可利用稽查办案工具包配备的执法记录仪进行音像记录，并传回指挥中心，接受远程指挥。

考虑到整个指挥调度系统在执行案件时的保密性及安全性需求，系统建设需遵循国家税务总局关于网络安全的原则要求，即内外网系统物理隔离，以确保系统的安全性。

所配置设备可接入省局系统，实现省局对市稽查执法信息的统一管理，也方便后期开展省-市联合执法行动时的统一调度。

- 采购项目需求

（一）采购项目需求一览表

| 采购项目名称 | 数量 | 主要技术规格 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家税务总局韶关市税务局稽查四室信息化项目 | 1 | 详见本部分“四、采购项目技术要求” | 853597．85元 |  |
| □ 本采购项目不设置最高限价。 □ 本采购项目设置最高限价，最高限价为： 853597.85 元 |

注：1.报价超出预算金额或最高限价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

2.投标报价应为人民币含税全包价，包括测试、运输、安装调试、验收、培训等一切费用。

（二）采购项目需求清单表

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 主要技术规格 | 是否属于项目核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议终端 | 2 | 高清视频会议终端(8M,超高性能1080p,2个10/100/1000M,HDBaseT输入,DVI/HDMI/VGA输入/输出,19'1U),国密,不带WIFI | 是 |
| 2 | 高清摄像机 | 2 | PTZ摄像机,1080P60,12倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.6,支持HDBaseT输出,支持正装或倒装 | 是 |
| 3 | 三脚架 | 2 | 用于会议摄像机特写摄像机安装 | 否 |
| 4 | 媒体端口 | 2 | 单个媒体端口支持1080P30fps，支持1个1080P 60fps=2个1080P 30fps端口=4个720P端口=8个SD端口，配合省局多点控制单元MCU使用 | 否 |
| 5 | 协作用户端口 | 2 | 协作用户端口，配合省局数据协作平台使用 | 否 |
| 6 | 磁盘存储阵列 | 2 | 4U机架式IP磁盘存储阵列 模块化无线缆设计，主板、电源、风扇可插拔更换，便于维护 500Mbits/秒录像写入能力+额外200Mbits/秒转发能力 16个SATA盘位，支持iSCSI,RAID0/1/5/6/10 3个千兆网口，支持双网卡绑定，双冗余电源 与监控平台配合，实现录像直接存储及码流转发 64T企业级硬盘单元部件（含16个企业级4T硬盘） | 是 |
| 7 | 高清混合矩阵 | 9 | 8进8出视频混合矩阵 | 否 |
| 8 | 触摸屏（包含底座） | 1 | 外观颜色可根据需求定制（默认黑色）； • 多点触控技术，手写或其它任何物体书写方式，自动识别免安装，自动校正方式； • 整合液晶、红外触控屏（其它触摸屏可选）及电脑系统，实现了高清交互显示一体化； • 流线型机身，亮银铝合金材质，设计美观时尚； • 安全防盗设计； • 整机方案 PC 和安卓可选。 | 否 |
| 9 | 16路调音台 | 1 | 16路话筒输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF 24个线路输入 (24个单声道和 4个立体声) 6个AUX发送 + 2个FX发送 4 GROUP母线 + ST母线 2 Matrix 输出 1 个单声道输出 | 否 |
| 10 | 监控管理平台 | 1 | 中小容量视频监控业务平台，单台可接入300个监控点。 主机可实现NVR、前端编码器和网络摄像机接入管理，电视墙集中管理，用户登录认证，对从机的接入管理功能，并可实现前端的视频码流中心存储、集中转发。 从机实现前端视频码流的集中存储和集中转发，从机可以部署PUI和CUI模块以扩充主机的前端接入能力和客户端接入能力。 支持9个从机的接入管理。 | 是 |
| 11 | 接入授权 | 20 | 单个监控管理平台接入授权点 | 否 |
| 12 | 证据采集工作站 | 1 | 执法数据采集设备，符合GAT 947-2015标准，壁挂式、桌面式设计，占地小，安装方便；采用低功耗平台，静音式设计；配备13.3寸1920*1080高清触摸显示屏；配备6个执法记录仪插槽位；槽位设计上带安全锁，执法记录仪放入后自动锁定，密码解锁，管控更安全；内置3个抽取式设计的3.5寸硬盘槽位，支持RAID；标配1个3.5寸4TB硬盘；支持对满足GAT 947-2015标准的执法记录仪进行自动充电、时间校准、数据导出。 | 是 |
| 13 | 42U机柜 | 1 | 600mm宽*600深*2000高 | 否 |
| 14 | 防火墙 | 1 | 提供全生命周期保护，真正实现全程可视和全程保护。 | 是 |
| 15 | 光转电盒子 | 2 | 千兆单模双纤光纤收发器，100/1000兆自适应，距离《20KM，优质芯片，即插即用 | 否 |
| 16 | 路由器 | 1 | 传输标准 IEEE802.11n，无线传输速率 无，有线传输率 1Gbps/10Gbps，无线网络支持频率 无，USB接口数量1个，不可拆，支持VPN | 否 |
| 17 | VPN安全接入网关 | 1 | VPN安全接入网关 | 否 |
| 18 | 同步录音录像主机 | 1 | 高清同步录音录像服务器，8寸触摸显示屏，支持4个1080p高清网络摄像机接入(H.265)，支持画中画合成，支持双光盘同步刻录及同步回放。含两个DVD刻录机，可独立拆卸。含2T硬盘，含双千兆网口。提供HDMI+VGA视频输入/输出接口，支持示证编码。支持多类音频接口：mini卡侬、数字Mic、3.5mm接口。 | 是 |
| 19 | 时间温湿度屏 | 1 | 采用高精度时钟，年误差小于30秒，时间显示精确到秒 采用高精度温湿度传感器，性能稳定可靠 采用静态显示温湿度及时间，表面防白光处理，防止录像图像闪烁 具备RS485接口，支持将采集的温湿度信息和时间数据通过RS485接口上传至计算机，便于对环境的温湿度信息进行集中显示和时间同步 支持温湿度和紧急情况报警设定及处理功能 | 否 |
| 20 | 高保真拾音器 | 1 | 拾音面积：10平方米～150平方米 灵敏度：-30dB 频率响应：20Hz～20kHz 指向特性：全向 信噪比：80dB 动态范围：104dB 输出阻抗：600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp/-25db 麦克风：互补型高灵敏度全指向电容双咪头 信号处理电路：ClearSpeech数字DSP降噪,AGC声音自动增益 电源电压：DC12V 电源电流：30mA 工作环境温度 -25℃ ～ 70℃ | 否 |
| 21 | 数字音频主机 | 1 | 高保真拾音器，高档互补型全向双电容咪头，适用于10～150平方米拾音范围，频率响应：20Hz～20kHz，阻抗：600欧姆非平衡，灵敏度：-30dB，信噪比：80dB | 是 |
| 22 | 特写摄像机 | 2 | 高清防暴半球型网络摄像机，2.8-12mm AF电动镜头。 1/2.8" 200W像素高性能传感器，0.0001Lux星光级超低照度，120dB超宽动态。H.265/H.264，1080P/720P/D1，30fps。基础智能。1× RS485，2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1× 内置TF卡槽。功耗10W，AC24V/DC12V/PoE。支持电源返送功能(输出DC12V/0.1A)。IP67，IK10+。 | 是 |
| 23 | 指挥摄像机 | 1 | 室内高清高速球型网络摄像机（网线接口），0.0003Lux星光级超低照度，5寸，200W像素，20倍光变，宽动态。 H.264/H.265，1080P/720P/D1，30fps。1×双向音频，4×告警输入，2×告警输出。1×模拟输出，1×RS485。含电源适配器、不含安装支架。 | 是 |
| 24 | 球机支架 | 3 | 高清球机壁装支架 | 否 |
| 25 | 碎纸机 | 2 | 碎纸能力不少于 16 张，碎纸宽度至少为 A4，碎纸速 度≥2m/min | 否 |
| 26 | 电源适配器 | 3 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W | 否 |
| 27 | 蓝牙耳机 | 1 | 蓝牙 5.1，带充电盒，Type C USB 接口 | 否 |
| 28 | 台式电脑蓝牙模块 | 1 | USB蓝牙适配器4.0版接收器笔记本电脑台式机aptx音频发射器手机耳机无线蓝牙音响箱鼠标键盘 黑色 | 否 |
| 29 | 电子白板 | 3 | 触控，用于查账人员案情研讨，55寸。外观颜色可根据需求定制（默认黑色）； • 多点触控技术 手写或其它任何物体书写方式，自动识别免安装，自动校正方式； • 整合液晶、红外触控屏（其它触摸屏可选）及电脑系统，实现了高清交互显示一体化； • 流线型机身，亮银铝合金材质，设计美观时尚； • 安全防盗设计； • 整机方案 PC 和安卓可选。 | 否 |
| 30 | 电子白板支架 | 3 | 电子白板支架（推车式） | 否 |
| 31 | 多功能一体机 | 4 | 分辨率不低于 1200dpi³1200dpi，打印速度和复印 速度不低于 20 页/分钟 | 否 |
| 32 | 12U机柜 | 5 | 宽：600mm,深度：600mm，高：637mm | 否 |
| 33 | 高拍仪 | 1 | 主摄像头不少于 500 万像素，副摄像头不少于 200 万像素，最大拍摄尺寸为 A4；支持图像实时旋转、 去除阴影、OCR 识别、一键 PDF 文件拍摄等功能 | 否 |
| 34 | 网络硬盘录像机 | 1 | 网络录像机，可接32个IPCam， 分辨率4K/400万/1080P/720P/D1/CIF/QCIF，H.264/H.265，4路4K或16路1080P回放，8×SATA接口，1×eSATA，2×告警输入输出，2×RS485，1×USB3.0，2×USB2.0，1×双向音频，双千兆网口，1×VGA，1×HDMI (支持4k即3840*2160分辨率)，VGA、HDMI可输出不同源，支持4路4K/16路1080P解码，支持零通道编码（含两块硬盘） | 是 |
| 35 | 系统集成费 | 1 | 需将以上设备和我局现有的设备集成改造为指挥会商室、案件查账室、稽查询问室、检举接待室，满足省局所要求的功能，同时要对四室进行联通调试，确保与省局四室实现互联互通 | 否 |

注：1.供应商必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

★2.依据粤财采购〔2019〕1号文《转发财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》的要求，供应商所投产品属于政府强制采购产品类别的，必须在投标文件中提供依据相关国家标准最新版本的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件，如未按规定提交，作无效投标处理。

三、采购项目执行标准（包括国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

□ 本采购项目无相关执行标准

□ 本采购项目执行以下相关标准：

……

四、采购项目技术要求（包括质量、安全、技术规格、物理特性等要求）

（一）硬件设备技术指标

| 序号 | 项目类别 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议终端 | 详见“主要设备技术参数要求2.1” | 2 | 台 |
| 2 | 高清摄像机 | 详见“主要设备技术参数要求2.2” | 2 | 台 |
| 3 | 三脚架 | 用于会议摄像机特写摄像机安装 | 2 | 个 |
| 4 | 媒体端口 | 单个媒体端口支持1080P30fps，支持1个1080P 60fps=2个1080P 30fps端口=4个720P端口=8个SD端口，配合省局多点控制单元MCU使用 | 2 | 个 |
| 5 | 协作用户端口 | 协作用户端口，配合省局数据协作平台使用 | 2 | 个 |
| 6 | 磁盘存储阵列 | 详见“主要设备技术参数要求2.3” | 2 | 台 |
| 7 | 高清混合矩阵 | 8进8出视频混合矩阵 | 9 | 路 |
| 8 | 触摸屏（包含底座） | 外观颜色可根据需求定制（默认黑色）； • 多点触控技术，手写或其它任何物体书写方式，自动识别免安装，自动校正方式； • 整合液晶、红外触控屏（其它触摸屏可选）及电脑系统，实现了高清交互显示一体化； • 流线型机身，亮银铝合金材质，设计美观时尚； • 安全防盗设计； • 整机方案 PC 和安卓可选。 | 1 | 台 |
| 9 | 16路调音台 | 16路话筒输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF 24个线路输入 (24个单声道和 4个立体声) 6个AUX发送 + 2个FX发送 4 GROUP母线 + ST母线 2 Matrix 输出 1 个单声道输出 | 1 | 台 |
| 10 | 监控管理平台 | 详见“主要设备技术参数要求2.4” | 1 | 套 |
| 11 | 接入授权 | 单个监控管理平台接入授权点 | 20 | 个 |
| 12 | 证据采集工作站 | 详见“主要设备技术参数要求2.5” | 1 | 台 |
| 13 | 42U机柜 | 600mm宽*600深*2000高 | 1 | 台 |
| 14 | 防火墙 | 详见“主要设备技术参数要求2.6” | 1 | 台 |
| 15 | 光转电盒子 | 千兆单模双纤光纤收发器，100/1000兆自适应，距离《20KM，优质芯片，即插即用 | 2 | 台 |
| 16 | 路由器 | 传输标准 IEEE802.11n，无线传输速率 无，有线传输率 1Gbps/10Gbps，无线网络支持频率 无，USB接口数量1个，不可拆，支持VPN | 1 | 台 |
| 17 | VPN安全接入网关 | VPN安全接入网关 | 1 | 台 |
| 18 | 同步录音录像主机 | 详见“主要设备技术参数要求2.7” | 1 | 台 |
| 19 | 时间温湿度屏 | 1.采用高精度时钟，年误差小于30秒，时间显示精确到秒 2.采用高精度温湿度传感器，性能稳定可靠 3.采用静态显示温湿度及时间，表面防白光处理，防止录像图像闪烁 4.具备RS485接口，支持将采集的温湿度信息和时间数据通过RS485接口上传至计算机，便于对环境的温湿度信息进行集中显示和时间同步 5.支持温湿度和紧急情况报警设定及处理功能 | 1 | 台 |
| 20 | 高保真拾音器 | 1.拾音面积：10平方米～150平方米，灵敏度：-30dB 2.频率响应：20Hz～20kHz 3.指向特性：全向 4.信噪比：80dB 5.动态范围：104dB 6.输出阻抗：600欧姆非平衡 7.输出信号幅度：2.5Vpp/-25db 8.麦克风：互补型高灵敏度全指向电容双咪头 9.信号处理电路：ClearSpeech数字DSP降噪,AGC声音自动增益 10.电源电压：DC12V 11.电源电流：30mA 12.工作环境温度 -25℃ ～ 70℃ | 1 | 个 |
| 21 | 数字音频主机 | 详见“主要设备技术参数要求2.8” | 1 | 个 |
| 22 | 特写摄像机 | 详见“主要设备技术参数要求2.9” | 2 | 台 |
| 23 | 指挥摄像机 | 详见“主要设备技术参数要求2.10” | 1 | 台 |
| 24 | 球机支架 | 高清球机壁装支架 | 3 | 个 |
| 25 | 碎纸机 | 碎纸能力不少于 16 张，碎纸宽度至少为 A4，碎纸速 度≥2m/min | 2 | 台 |
| 26 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W | 3 | 个 |
| 27 | 蓝牙耳机 | 蓝牙 5.1，带充电盒，Type C USB 接口 | 1 | 个 |
| 28 | 台式电脑蓝牙模块 | USB蓝牙适配器4.0版接收器笔记本电脑台式机aptx音频发射器手机耳机无线蓝牙音响箱鼠标键盘 黑色 | 1 | 个 |
| 29 | 电子白板 | 触控，用于查账人员案情研讨，55寸。外观颜色可根据需求定制（默认黑色）； • 多点触控技术 手写或其它任何物体书写方式，自动识别免安装，自动校正方式； • 整合液晶、红外触控屏（其它触摸屏可选）及电脑系统，实现了高清交互显示一体化； • 流线型机身，亮银铝合金材质，设计美观时尚； • 安全防盗设计； • 整机方案 PC 和安卓可选。 | 3 | 套 |
| 30 | 电子白板支架 | 电子白板支架（推车式） | 3 | 个 |
| 31 | 多功能一体机 | 分辨率不低于 1200dpi³1200dpi，打印速度和复印 速度不低于 20 页/分钟 | 4 | 台 |
| 32 | 12U机柜 | 宽：600mm,深度：600mm，高：637mm | 5 | 台 |
| 33 | 高拍仪 | 主摄像头不少于 500 万像素，副摄像头不少于 200 万像素，最大拍摄尺寸为 A4；支持图像实时旋转、 去除阴影、OCR 识别、一键 PDF 文件拍摄等功能 | 1 | 台 |
| 34 | 网络硬盘录像机 | 详见“主要设备技术参数要求2.11” | 1 | 台 |
| 35 | 系统集成费 | 需将以上设备和我局现有的设备集成改造为指挥会商室、案件查账室、稽查询问室、检举接待室，满足省局所要求的功能，同时要对四室进行联通调试，确保与省局四室实现互联互通 | 1 | 套 |

(二)主要设备技术参数要求

2.1.视频会议终端

1.视频终端需与省局指挥中心现有的多点控制单元MCU相互兼容，在不增加软件和硬件的前提下，实现数字级联。（投标人需提供技术承诺函并加盖公章）

2.采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。

3.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持64Kbps－8Mbps。

4.支持MPEG4、H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。

5.▲支持Opus、MP3、G.722.1AnnexC、G.719、G.722、G.711a、G.711u、G.728、G.729、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议。

6.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式。

7.采用H.265编解码协议时，在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps。

8.支持不少于4路高清视频输入接口、4路高清输出接口，接口需包括DVI-I、HDMI、VGA高清输入输出接口。

9.支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。

10.支持POE接口，可以对会控平板进行供电，会控平板支持通过PoE连接可自动登录终端。

11.支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出功能。

12.支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。

13.支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。

14.支持申请主席/发言人、指定主席发言人、添加/删除与会方、退出/结束会议等功能"

15.具备OLED显示屏，可实时显示设备及运行状态，如启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码等信息。

16.具备USB接口，支持通过USB接口插入U盘实现配置文件及地址簿的导入导出，以及终端U盘本地录像等功能。

17.▲支持无线射频，具备信号增强天线，支持无线麦克风接入。（投标人需提供权威机构出具的检测报告复印件证明）

18.支持有线和无线两种双流输入连接方式，可通过线缆连接接入或者通过WIFI无线网络将计算机图像发送至终端作为辅流源，图像可达1080p高清。

19.▲与外置的录像点播服务器配合，支持录像、点播、直播功能。（投标人需提供权威机构出具的检测报告复印件证明）

20.支持数据会议功能，可实现数据材料的共存、协作和批注等；支持无限（不限大小）画布；支持电子白板宽度、高度自适应；支持绘制、擦除、标注、背景颜色自定义、铅笔颜色和线条自定义、撤销/恢复等功能

21.支持智能语音控制，支持通过语音助手加入会议，支持通过语音助手进行会议控制（调节音量、邀请终端、发送内容共享、延长会议、点名选看）

22.支持语音智能转文字，支持会议纪要，通过声音转文字技术，把发言人的语音实时转写为会议纪要，支持同声字幕，通过声音转文字技术，把发言人的语音实时转写为字幕

23.支持多视功能，本地2路视频输入图像可以合成1路视频在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。

24.支持云端联系人功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云端共享联系人，并支持将部分联系人作为自己的联系人存储在云端。

25.▲支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。（投标人需提供权威机构出具的检测报告复印件证明）

26.支持云搜索功能，终端注册到云平台后可通过首字母模糊搜索联系人、云端会议室。

27.▲支持终端在MCU配合下自主快速创建多方视频会议，会议模板可保存在云平台。（投标人需提供权威机构出具的检测报告复印件证明）

28.支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。

29.系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。

30.▲支持ZigBee遥控器控制，可控范围至少20m、控制信号不会被遮挡。（投标人需提供权威机构出具的检测报告复印件证明）

31.支持防火墙和NAT穿越功能。

32.支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。

33.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下，声音清晰流畅，可准确理解。

2.2.高清摄像机

1.高清摄像机需与视频终端为同一品牌。

2.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。

3.镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。

4.支持不小于12倍光学变焦。

5.支持广角镜头，水平视角不小于72°。

6.▲视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。（投标人需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件或功能截图（或官网功能截图）并加盖公章）

7.▲支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。（投标人需提供权威机构出具的检测报告复印件证明）

8.支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。

9.支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。

10.水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°

11.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。

12.支持根据安装方向自动翻转图像。

13.支持保存不少于255个预置位。

14.▲支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。（投标人需提供权威机构出具的检测报告复印件证明）

15.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。

2.3.磁盘存储阵列

1.采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统，支持16盘位，系统稳定可靠，至少支持64T存储容量

2.支持视音频采用视频流协议直接写入存储

3.支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度

4.▲支持RAID重建断点续建技术，设备重启之后，RAID可以继续重建 （投标人需提供权威机构出具的检测报告复印件证明）

5.支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘

6.支持创建/修改/删除虚拟磁盘；支持查看虚拟磁盘状态

7.支持配置备份和恢复，查看硬件状态和系统状态，支持告警事件邮件通知"

8.支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式

9.采用B/S设计，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制

10.支持RAID组在线扩容，增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作

11.在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘但至少有1块正常磁盘时，不影响设备正常工作

12.在RAID组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于9块时，系统自动重构

13.支持写入能力：500Mbits/s同时转发能力：200Mbits/s

14.支持SATA硬盘，支持硬盘热插拔

15.支持至少3个10/100/1000M以太网接口，具备冗余网口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性

2.4.监控管理平台

1.设备采用嵌入式设计，安全可靠，单台设备支持至少300个监控点的接入。

2.支持平台级联、堆叠组网。

3.设备应支持QXGA（2048×1536）、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF、QVGA、QCIF等主流视频分辨率。

4.设备应支持MPEG4、H.264等编码格式。

5.支持多画面同时浏览，最多可达64画面，支持画面轮巡及预案轮巡。

6.支持批量操作，可以对多个窗口批量执行抓拍、停止浏览等操作。

7.支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格。

8.支持电子罗盘功能，在图像中实时査看当前球机指向的方位。

9.支持PTZ抢占，当实时浏览图像因为被其它高PTZ权限用户操作而导致当前用户进行PTZ操作失败。

10.支持在浏览过程中立即回放30秒之前的画面，支持单倍速播放、支持拖拽定位。

11.支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局一一对应。

12.▲支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能（投标人需提供权威机构出具的检测报告复印件证明）

13.支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略。

14.支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制。

15.支持前端设备注册管理、支持前端设备的参数配置、支持平台设备远程复位。

16.支持设备批量导入导出功能，可以使用 Excel模板将需注册的设备一次性导入平台并自动完成注。

17.支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图。

18.支持电子地图共享功能，管理员维护的地图及图元，可共享给其他用户使用。

19.▲支持对图像或图片进行增强处理功能，包含明亮、柔和、去雾、锐化等功能（投标人需提供权威机构出具的检测报告复印件证明）

20.支持实时浏览的视频进行本地抓图、画质切换、云台控制、本地录像、开关声音等操作。

21.支持对图像进行目标属性分类：人、车、 物的属性分类，支持对图像中的运动目标的颜色、尺寸特征提取，支持对图像中运动目标物摘要快照提取，并支持通过运动目标属性条件筛选查询，并通过快照回溯原始视频

22.▲支持视频浓缩，将视频中出现运动目标物压缩在一个极短的时间内同时展现，视频浓缩支持叠加目标框，视频浓缩支持方向线或区域筛选，支持至少10个感兴趣区域或排除区域设置（投标人需提供权威机构出具的检测报告复印件证明）

23.▲平台各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容。（投标人需提供权威机构出具的检测报告复印件证明）

24.支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台。

25.▲支持与视频会议系统交互（投标人需提供权威机构出具的检测报告复印件证明）

26.支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据。

27.支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据。

28.▲支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失（投标人需提供权威机构出具的检测报告复印件证明）

29.支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录。

2.5.证据采集工作站

1.为保证省局对各地市执法证据资料的统一管理，采集工作站需支持自动上传视音频、照片、日志或索引数据到省局执法规范化管理平台。（投标人需提供技术承诺函并加盖公章）

2.支持壁挂式设计，支持桌面立式安装。

3.支持扩展坞式设计，每个扩展坞6槽位，本次配置3个扩展坞，支持24个执法记录仪同时接入。

4.具备不小于13.3寸彩色液晶显示触摸屏，显示分辨率1920*1080

5.应能支持设置优先采集槽位，保证重要数据第一时间上传平台，优先采集接口数据采集完毕后，自动恢复其他接口的采集。

6.应能自动采集已注册执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等数据，并能验证采集站与执法仪存储的原始数据的一致性，保证采集的数据应能正常浏览。

7.应能浏览已采集的视音频、音频、照片和日志等数据

8.应能自动或手动清空已完成数据上传的执法记录仪内部数据.

9.应能自动删除超出存储期限的数据,已标记的重点文件不应被自动删除.

10.应能自动对接入的执法记录仪时间校正，时间应精准到“年、月、日、时、分、秒”

11.应能对接入的执法记录仪进行自动充电并显示充电状态,并应能同时对多个接入的执法记录仪进行充电.

12.应能设置操作权限，未经授权的用户不可对执法数据采集设备进行操作，经授权的用户操作权限应有分级管理机制

13.支持断点续传，导入文件过程中，执法记录仪与采集设备断开再连接后，仍可继续导入。

14.在数据采集过程中，可选择任一接入的执法记录仪取消其数据导入，执法记录仪和数据采集站中存储的数据应不丢失；数据采集站出现断电、重启、死机或执法记录仪出现意外断开连接等情况，执法记录仪和数据采集站中存储数据及配置信息应不丢失，且下次正常启动及连接后应能自动继续进行数据采集。

15.当设备产生网络中断、存储器溢出等异常情况时，应3s内发出可听和可见报警指示。报警期间可通过人工干预撤除可听报警指示，当有新的报警产生时，应能重新发出可听报警指示。可见报警指示应保持到故障完全恢复后才可消失。

16.设备操作系统界面时应具有身份鉴别机制，如用户名和密码

17.▲应具有对重要系统事件和操作（包含本地存储的视音频文件数据的新建、修改、拷贝、复制、删除等操作）的审计功能，审计范围包含操作用户、操作时间、操作类型、操作结果成功与否、操作内容描述、责任人电话等。（投标人需提供权威机构出具的检测报告复印件证明）

18.应具有对使用USB接口的移动硬盘、U盘、移动光驱等外部接入的存储设备的启用或禁用功能

19.应具有进程黑边名单管理功能，对本机运行的所有进程实行黑白名单策略管理，包括仅允许白名单中的进程运行和禁止黑名单中的进程运行，防止数据采集设备运行恶意程序

20.应对移动存储介质（移动硬盘、移动光驱、U盘）等的文件数据拷贝操作包括拷入和拷出进行监控和审计，并形成审计日志

21.应具有禁止“一机两用”的功能，应限制样机只能访问指定的服务器IP地址和端口，禁止其访问其它设备

2.6防火墙

- ▲产品采用多核并行处理架构，提供中国信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心、中国软件评测中心、国家版权局之中任意一家机构出具的关于“多核并行安全操作系统”的证书或测试报告，并加盖厂商公章。

- 内存4GB，硬盘64G minisata SSD，不少于6个10/100/1000M以太网电口，支持2个USB2.0接口和1个RJ45串口，1对电口Bypass，支持交流单电源，1U机箱。

- 网络层吞吐量≥3.5Gbps，应用层吞吐量≥350Mbps，并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥2万。

- 支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。

- 具备链路故障检测功能，通过ARP、DNS、PING协议等方式检测目标主机的可达性，确认接口链路是否有效，并可自定义检测频率。

- 具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。

- 支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。

- 具备ARP代理功能，对指定地址的ARP请求使用指定接口的MAC地址应答，实现保护内网主机。具备标准DHCP服务功能，可为终端统一分配IP地址。具备DNS透明代理功能，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。

- ▲支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，包括支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT， 支持一对一、一对多、多对一等多种转换方式。支持NAT64、NAT46 地址转换。支持NAT ALG功能，包括支持FTP、、RTSP、SQLNET、PPTP、TFTP、H.323、SIP应用协议的NAT穿越。（需提供产品功能截图证明，并加盖厂商公章。）

- 支持IPv4/IPv6双栈工作模式。支持IPv6环境的应用控制策略设置，能针对IPv6的IP地址、服务端口、区域、服务/应用、时间等条件进行应用访问规则的设置。支持IPv6环境的安全策略设置，实现入侵防御、防病毒、Web应用防护等等安全功能。

- 支持IPsec VPN、SSL VPN和GRE VPN。IPSec VPN支持DES、3DES、AES、AES192、AES256等标准加密算法，支持MD5、SHA1、SHA2-256、SHA2-384、SHA2-512等标准HASH算法。IPSec VPN支持智能选路功能，保障业务的高可靠性。

- ▲支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。（需提供产品功能截图证明，并加盖厂商公章）

- 产品内置应用特征识别库，支持不少于10000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。

- ▲具备基于国家/地区的流量管理功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告，并加盖厂商公章。

- 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等泛洪类攻击防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。支持TearDrop 攻击、IP数据块分片传输、Land攻击、Smurf攻击、WinNuke攻击、超大ICMP数据攻击等异常报文攻击防护，支持IP协议异常报文和TCP协议异常报文攻击防护。

- ▲支持对HTTP、HTTPS、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP协议进行病毒检测和查杀，支持最大16层的压缩文件查杀。（需提供产品功能截图证明，并加盖厂商公章）

- ▲支持与云端联动对未知文件进行检测，在设备界面显示云端检测结果。（需提供产品功能截图证明，并加盖厂商公章）

- ▲要求所投产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供有效证书复印件，并加盖厂商公章，要求所投产品具备IPv6 Ready Phase-2认证，需提供证书复印件，并加盖厂商公章，要求所投产品具备中国国家信息安全产品认证证书，提供有效证书复印件，并加盖厂商公章，要求所投产品连续5年入围Gartner企业级防火墙魔力象限，提供有效证明材料，并加盖厂商公章，要求所投产品具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书，提供有效证书复印件，并加盖厂商公章，要求所投产品通过ICSA Labs 防火墙品类产品认证，提供有效证明材料，并加盖厂商公章。

- ▲所投产品的生产厂商为国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位，提供有效证书的复印件，并加盖厂商公章，所投产品的生产厂商的软件研发实力具备CMMI L5认证，提供有效证书的复印件，并加盖厂商公章，要求所投产品的生产厂商为国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)技术组成员，提供有效证书的复印件，要求所投产品的生产厂商为中国反网络病毒联盟ANVA成员单位，提供有效证书的复印件。

2.7.同步录音录像主机

1.为响应总局文件要求，建立健全执法音像记录管理制度，同步录音录像主机需支持接入省局已建询问业务管理系统，实现全省执法音像记录的统一管理。（投标人需提供技术承诺函并加盖公章）

2.内置不小于8寸电容触控显示屏，支持接入视频源显示、视频实时/回放浏览，音频监测、光盘容量及刻录时长显示、告警信息提示，支持多点触控；支持双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，光驱支持热插拔（无需拆机）。

3.支持H.265、H.264视频编码；支持G.711A、G.722、ADPCM、AAC-LC 48K音频编码。

4.具备不少于2×Line In、2×Line Out、2×C-Mic、1×D-Mic音频接口

5.具备不少于1×VGA In 、1×HDMI In、1×VGA Out、1×HDMI Out，支持两路物理接口同时输出。

6.具备6×SATA硬盘接口；具备2×USB2.0，1×USB3.0接口。

7.支持1080P、720P、D1图像分辨率；支持接入16路1080P前端。

8.支持硬盘RAID5，画面合成、单通道画面、证据源画面可在主机硬盘进行记录存储；硬盘录满自动覆盖，可根据需要配置刻录完成的后在硬盘中是否存留录像。

9.支持快捷键/主机触摸屏上直接光盘读取，支持播放、暂停、停止、快进和慢放等功能。

10.支持询问过程中的笔录刻录到光盘中。

11.支持多路音频输入与视频组合混音后的同步刻录功能，支持回声抵消。

12.支持GB/T 28181、H.323、H.239、RTSP协议。

13.支持光盘刻录完毕自动校验，以保证光盘的内容完整性和准确性；支持Hash校验，验证刻录稳定完整性。

14.支持断电续刻；支持无硬盘实时刻录。

15.▲支持直接接入前端通道或与视频会议终端互通（H.323），支持双流（H.239）（投标人需提供权威机构出具的检测报告复印件证明）

16.支持通过开关量信号触发启停刻录。

17.支持主机与前端设备的时间同步功能。

18.支持实现将温湿度屏的信息叠加在画面上。

2.8.数字音频主机

1.采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片，稳定可靠。

2.支持不少于 1 路数字 MIC 输入、2 路幻象 MIC 输入、3 路 Line 输入、2 路 Audio 输入，3 路 Line 输出、1路 Audio 输出接口。支持音频混音功能，实现多路音频输入后合成输出，保证询问多路声音输入混音的效果。

3.支持 AEC 回声抵消功能，在语音对讲时有效抵消回声影响。

4.▲支持对环境噪声的降噪处理，保证声音质量，达到降低噪声的效果。（投标人需提供权威机构出具的检测报告复印件证明）

5.▲支持对每路输入音频信号进行 10 段均衡调节，并有设有自定义模式、最佳男声模式、最佳女声模式（投标人需提供产品相关功能界面截图证明并加盖原厂或原厂分公司公章）。

6.具备不少于 2 路的 48V 幻象供电接口，能够提供数字全向数字麦克风接入。

7.支持 AAC 高品质音频编码，采样率达 48KHz，真实还原现场环境响度、音色和音调。

8.提供不少于 1 个 10/100M 自适应以太网接口。

9.支持 12V 电源安全电压的工作模式。

10.支持内置 WEBServer，通过网页浏览器可进行管理和配置。

2.9.特写摄像机

1.采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠

2.应采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.001Lux（彩色）， 0.0001Lux（黑白）

3.应具备焦距2.8-12mm电动内置镜头

4.应采用高效的H.265（Main Profile）视频编码算法，有效降低存储、节省带宽，同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码，保证与现有H.264方案系统的兼容性。

5.最大支持分辨率1920×1080，帧率在1-60fps可调，码率32kbps-16Mbps可调。

6.支持3码流并发输出；可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，码率4Mbps，子码流704×576，帧率30帧/秒，码率1Mbps，第三码流1920×1080，帧率30帧/秒，码率4Mbps。

7.应满足图像信噪比≥58dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级大于等于11级，图像延时≤200ms。保证画面精细度。

8.音频编码格式应支持G722、G.711a、G.711u、G726、AAC_LC、ADPCM音频编码标准，支持AEC回声抵消、混音录像等功能。

9.音频采样率支持8kHz、16kHz、32kHz、48kHz

10.支持双路音频采集，可选择监听其中一路音频，或者同时监听两路音频

11.支持110dB超宽动态，以便在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。

12.应支持感兴趣区域增强编码，强光抑制，数字降噪、透雾，隐私区域遮盖等功能。

13.支持256G TF卡本地存储，支持断链转存（ANR）功能，断网情况下，信息自动存储到本地，网络回复后自动上传，保证录像完整性，支持TF卡热插拔。（投标人需提供公安部授权机构出具的检验报告并加盖原厂公章）

14.应支持主码流同时输出25路1920*1080、1Mbps、25帧/秒图像以提供客户浏览。

15.▲支持温湿度仪、数字拾音器等物联拓展功能。（投标人需提供权威机构出具的检测报告复印件证明）

16.应具备良好的网络适应性，在丢包10%的网络情况下，可正常显示监控画面。

17.应具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、虚焦检测、人员聚集等智能功能

18.具备异常侦测功能，支持磁盘满、磁盘错误、网络断开等异常，并联动告警。

19.应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、2×LineIn、1×LineOut、1×DC12V接口、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出。丰富的接口，满足多种方式的应用。

20.应具备IK10级以上 50J防暴等级结构，应满足IP67级防护要求。

21.应满足工作温度-40℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。

22.应满能在AC 24V±30%或DC12V±30%范围内变化时正常工作，支持POE供电。

23.应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度电源和通信接口≥6KV。

24.支持用户登录锁定功能，如登录密码连续输入错误3次，设备将提出告警并锁定用户。

25.应具备断电异常保护功能，软件在升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保持设备正常运行。

26.支持黑白名单设置，只有添加到和黑白名单中的IP地址才允许访问摄像机。

2.10.指挥摄像机

1.应采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素，最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。

2.应支持至少20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。

3.图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比应不小于58dB，灰度等级不小于11级，延时不高于110ms，动态范围不小于102dB.

4.支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。

5.应采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。

6.最大应支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调。

7.▲音频编码格式应支持G.711a、G.711u、G.722.1.c、G.722、AAC_LC、ADPCM、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。（投标人需提供权威机构出具的检测报告复印件证明）

8.应支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，水平手控速度不小于550°/S，云台定位精度为±0.1°，支持256个预置位。

9.应支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。

10.应支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。

11.应支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D定位、预置位冻结功能。

12.应支持方位角度信息显示功能，可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。

13.应支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB；支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地SD卡，网络恢复后自动上传。

14.应支持通过RS485接口外接温湿度仪可以视频图集外叠加温湿度信息

15.应支持在丢包率为10%的网络环境下正常显示监视画面。支持客户端发送1000个数据，重复3次，每次丢包数应小于1个。

16.应支持越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、徘徊检测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测、人脸抓拍智能分析功能。

17.应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。

18.应能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。

2.11.网络硬盘录像机

1.应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。

2.设备应采具备32路网络视频接入能力，接入最大带宽为320Mbps

3.支持H.265、H.264编码格式的视频图像自适应解码

4.支持同时显示输出16路H.265编码格式的图像1080P分辨率（25帧/秒）或5路H.264编码格式图像800万分辨率（25帧/秒）

5.解码分辨率支持4096*2160（25帧/S）、3840*2160（25帧/S）、3072*2048（25帧/S）、2560*1440（25帧/S）、2592*1520（25帧/S）、2048*1520（25帧/S）、1920*1080（25帧/S）、1600*1200（25帧/S）、1280*720（25帧/S）、704*576（25帧/S）、352*288（25帧/S）

6.支持G.711、G.722、ADPCM、AACLC音频格式解码

7.支持HDMI和VGA接口同时不同源输出，HDMI接口支持3840*2160分辨率，VGA接口支持1920*1080分辨率

8.支持通过客户端对NVR的HDMI和VGA视频输出分别进行远程控制，包括画面风格切换及视频源设置

9.支持在1、4预览界面下，单通道回放刚过去的2分钟录像

10.支持手动、定时、报警、移动侦测等录像模式

11.支持对视频通道的饱和度、亮度、对比度、色度、锐度、图像增强、2D降噪、3D降噪进行调节，各通道可分别配置。

12.支持客户端与设备端进行实时双向对讲，支持设备端与IPC进行实时双向对讲

13.支持通过本地、远程登录设备时，如密码错误次数超过设定值，可锁定该账户

14.支持设置单屏1、4、9、16、36、64；双屏16/1、9/9、64/1等多种预览模式

15.能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量，磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART信息，非工作硬盘处于休眠状态

16.设备应具备2个100/1000M自适应以太网接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、2个RCA音频接口（1入/1出）、2个报警输入/2个报警输出接口、2个RS485接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口

17.支持将2个网口设置不同网段的IP地址，每个网口可设置3个不同网段的IP地址，分别接入不同网段的IP地址IPC

18支持8×SATA接口，1个eSATA接口，支持6TB硬盘

五、采购项目商务要求

★（一）投标有效期：      天（供应商承诺的投标有效期应当不少于本投标有效期，格式参考本招标文件第六部分投标文件格式“二、投标函”）。

- 供货要求：货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（三）交付时间：签订合同后30个工作日内完成安装调试并进行验收

（四）交付地点：韶关市武江区惠民北路53号、韶关市武江区沙洲一路1号。

（五）交付方式：交货到甲方指定地址并安装。

（六）安装与调试：乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

（七）验收标准：保证所供产品是全新的、未使用过的，并完全符合或高于投标要求质量、规格和技术性能要求的，产品安装完毕后系统能正常运行并达到验收标准的。

（八）质保期及售后服务：质量保证期（简称“质保期”）为验收合格之日起 1 年，在质保期内，保证对所供的产品包修、包维护，如产品或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，接到通知，应在接报后2小时内响应，4小时内派专业技术人员提供热线支持或远程维护，对必须现场维护的情况，市区必须在24小时内派专业技术人员提供现场服务；县区必须在48小时内派专业技术人员提供现场服务；对不能即时解决的问题，提交故障处理计划书，并在计划书规定时间内解决系统问题。

（九）付款方式：银行汇付、支票。

（十）合同履行期限：

（十一）其它要求：拟投入项目人员要求

1.投入项目经理（1人）从事计算机相关行业，具备丰富的同类项目实施经验。具有信息系统项目管理师证书。

2.投入项目成员若干，从事计算机相关行业，具备丰富的同类项目实施经验。具有工业和信息化部颁发的智能建筑弱电高级工程师，工业和信息化部颁发的综合布线工程师，工业和信息化部颁发的信息系统运维管理工程师，工业和信息化部颁发的高级网络工程师。

第三部分 评分表

一、评分分值（或权重）分配表：

| 序号 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术 | 45 |
| 2 | 商务 | 25 |
| 3 | 价格 | 30 |
| 共计100分 |

二、技术评审表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目整体设计方案 | 7 | 投标人根据对韶关市税务稽查局的建设需求，提供项目整体设计方案： 整体设计方案全面、配置完善、设计合理、兼容性扩展性好，对省市整体规划部署架构把握准确，与省稽查局全方位集成作战系统无缝对接实施可行性高，完全满足并优于采购需求，得7分； 方案一般、配置一般、设计一般、兼容性扩展性一般，对省市整体规划部署架构把握较为准确，与省稽查局全方位集成作战系统无缝对接实施可行性一般，基本满足采购需求，得4分； 方案不够全面、配置不够完善、实施可行性差、设计不够合理、兼容性扩展性一般，对省市整体规划部署架构把握不够准确，与省稽查局全方位集成作战系统无缝对接实施可行性一般，不能完全满足采购需求，得2分； 无提供方案的得0分。 |
| 2 | 根据投标人对“主要产品技术参数要求”的响应情况进行评分 | 30 | 参数全部优于或满足的得30分，标注“▲”的重要参数负偏离或无响应的每一项扣1分。 备注：技术参数要求中有要求提供证明材料的重要参数，投标人须在投标文件中提供证明材料作为依据，不能提供证明材料的不得分。 |
| 3 | 为了保证市局稽查办案场所如询问室、检举接待室实现信息交流、远程支持和指挥调度等功能，根据投标人提供的技术承诺函进行评分 | 3 | 本次采购的视频会议系统能够与询问系统互联互通，即视频终端能够与同步录音录像主机进行音视频交互。本次采购的视频会议系统能够与询问系统互联互通，即视频终端能够与同步录音录像主机进行音视频交互，具体表现： 1.可以在视频终端上直接呼叫同步录音录像主机进行远程询问，进行呼叫、挂断、添加、删除等权限操作，实现多方案件讨论、联合办案；2.询问系统支持将电子证据、实物物证等证据材料传输到视频会议系统，实现本地证据的远程展示； 投标人需承诺提供设备原厂服务实现上述功能，提供的，得3分；否则，得0分； 【投标时提交承诺函】 |
| 4 | 为保证系统的稳定性和兼容性，根据投标人所投设备品牌统一性进行评分 | 5 | 视频会议终端、监控管理平台、证据采集工作站、同步录音录像主机、数字音频主机为同一品牌，得5分；否则得0分。 |
| 技术评分合计45分 |

三、商务评审表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人认证体系 | 5 | 1、具有信息安全管理体系认证的，得1分。 2、具有质量管理体系认证的，得1分。 3、具有信息技术服务管理体系认证证书的，得1分。 4、具有环境管理体系认证的，得1分。 5、具有职业健康安全管理体系认证的，得1分。 本项最高5分。 提供证书复印件，并须同时提供在“全国认证认可信息公共服务平台”对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效或撤消的不得分； |
| 2 | 投标人资质 | 2 | 1、具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，得2分，提供证书复印件（如因企业成立年份导致无法获得该项评价的，得2分）。 |
| 3 | 项目经验 | 8 | 根据投标人提供2017年以来（以合同签订日期为准）视频会议子系统、监控子系统、音响子系统相关案例，每提供上述任何一个项目业绩经验得1分，最高8分。 【该项评分以投标人提供合同关键页（关键页指合同签订时间、金额、内容、数量、双方盖章）复印件为评审依据。】 |
| 4 | 项目人员资质 | 5 | 1、投标人针对本项目配备的项目经理（2分）： 项目经理具有具有人社部门颁发的信息系统项目管理师高级证书得2分，其他得0分； （须提供该人员资质证书复印件及2020年5月以来连续6个月的社保证明材料复印件，缺一不得分。） 2、投标人针对本项目配备的项目成员（项目经理除外）：（3分） 拟对本项目投入具有由工业和信息化部颁发的以下智能建筑弱电高级工程师，综合布线工程师，信息系统运维管理工程师，高级网络工程师，以上任一项资质的人员，得0.5分，最高3分； （备注：同一人具备多项资质的，不重复计分。须提供人员资质证书复印件及2020年5月以来连续6个月社保证明材料，缺一不得分） |
| 5 | 投标人信誉 | 2 | 投标人2019年度纳税信用等级评定为A级得2分，B级的1分，C、D级或未提供资料的不得分。新设立企业取得M级及经营年限未达3年导致未能评定为A级的得2分。非新设立企业取得M级得1分。需提供税务系统查询截图或证书复印件证明资料。 注：“新设立企业”指从首次在税务机关办理涉税事宜之日起时间不满一个评价年度的企业。评价年度是指公历年度，即1月1日至12月31日。 属于不需要进行纳税信用等级评定的非企业组织，得2分（须提供相关政策规定及证明文件）。 |
| 6 | 原厂实施服务 | 3 | 投标人承诺提供视频终端、视频监控平台、采集工作站、同步录音录像主机、数字音频主机的全部原厂实施安装服务及售后服务的，得3分。 【投标时提交承诺函】 |
| 商务评分合计25分 |

第四部分 合同文本

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

采购项目名称：国家税务总局韶关市税务局稽查四室信息化项目

采购编号：SG17GZ001-ABCD

采购项目编号：440205-201606-156077-ABCD

根据 韶关市公开招标采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》________________的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：¥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（¥ _______________元）人民币。

- 供货要求：详见《用户需求书》

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：详见《用户需求书》

2.交货方式：详见《用户需求书》

3.交货地点： 详见《用户需求书》

五、付款方式：详见《用户需求书》

六、质保期及售后服务要求：详见《用户需求书》

七、安装与调试:乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收要求：详见《用户需求书》

九、违约责任与赔偿损失

……

- 争议的解决

……

- 不可抗力

……

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应当在变更当日内书面通知对方，否则，应当承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应当履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：     年    月   日              签定日期：     年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分 报价表格式

#### 一、开标一览表

#### 开标一览表

采购项目名称：国家税务总局韶关市税务局稽查四室信息化项目

采购编号：SG17GZ001-ABCD

采购项目编号：440205-201606-156077-ABCD

| 报价项目 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 采购标的 |  |
| 伴随服务 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 （小写）¥ |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均为人民币报价，金额单位为元。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签署）

日期：    年   月   日

二、投标明细报价表

投标明细报价表

采购项目名称：国家税务总局韶关市税务局稽查四室信息化项目

采购编号：SG17GZ001-ABCD

采购项目编号：440205-201606-156077-ABCD

| 一、采购标的 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、伴随服务详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |

注：1.以上内容必须与《开标一览表》一致。

2.所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签署）

#### 日期：    年   月   日